| Bé X©y dùng -------- | céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc |
| --- | --- |
| Sè: 19 /2004/Q§-BXD | ---------- Hµ néi, ngµy 11 th¸ng 8 n¨m 2004 |

QuyÕt ®Þnh cña bé trëng Bé X©y dùng

VÒ viÖc ban hµnh TCXDVN 310 : 2004 " VËt liÖu läc d¹ng h¹t dïng trong hÖ thèng xö lý níc s¹ch- Yªu cÇu kü thuËt "

bé trëng Bé X©y dùng

- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36/2003/ N§-CP ngµy 4/4/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng.

- C¨n cø  Biªn b¶n sè  18 / BB- H§KHKT ngµy 10  th¸ng 2 n¨m 2003 cña Héi ®ång Khoa häc kü thuËt chuyªn ngµnh nghiÖm thu ®Ò tµi " Tiªu chuÈn vËt liÖu läc d¹ng h¹t dïng cho c¸c hÖ thèng xö lý níc  s¹ch ".

- XÐt ®Ò nghÞ  cña Gi¸m ®èc C«ng ty níc vµ m«i trêng ViÖt Nam t¹i c«ng v¨n sè 132 / CV-NMT ngµy 30  th¸ng 3 n¨m 2004 vµ Vô trëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ

quyÕt ®Þnh

§iÒu 1. Ban hµnh  kÌm theo quyÕt ®Þnh nµy 01 Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam :

TCXDVN 310 : 2004  "VËt liÖu läc d¹ng h¹t dïng trong hÖ thèng xö lý níc  s¹ch - Yªu cÇu kü thuËt ".

§iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o

§iÒu 3. C¸c ¤ng Ch¸nh v¨n phßng Bé, Vô trëng Vô Khoa häc  C«ng nghÖ, Gi¸m ®èc C«ng ty níc vµ m«i trêng ViÖt Nam vµ Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt  ®Þnh nµy ./.

N¬i nhËn:

- Nh­ ®iÒu 3						Bé Tr­ëng Bé X©y dùng

- VP ChÝnh Phñ

- C«ng b¸o

- Bé T ph¸p								§· ký

- Vô Ph¸p chÕ

- Lu VP&Vô KHCN

NguyÔn  Hång  Qu©n

Bé X©y dùng

C«ng ty n­íc vµ M«i tr­êng ViÖt nam

TCXDVN 310 : 2004

VËt liÖu läc d¹ng h¹t

Dïng trong hÖ thèng xö lý n­íc s¹ch

### Yªu cÇu kü thuËt

Granular Filtering Material forWater Purification

Technical Requirement

Hµ Néi, 2004

##### Bé X©y dùng

C«ng ty n­íc vµ M«i tr­êng ViÖt nam

## TCXDVN 310 : 2004

VËt liÖu läc d¹ng h¹t

Dïng trong hÖ thèng xö lý n­íc s¹ch

Yªu cÇu kü thuËt

Granular Filtering Material forWater Purification

Technical Requirement

C¬ quan chñ tr× ®Ò tµi                                                                           Chñ nhiÖm ®Ò tµi

TS. NguyÔn Nh­ Hµ

#### C¬ quan qu¶n lý ®Ò tµi                                       Chñ tÞch héi ®ång nghiÖm thu ®Ò tµi

Hµ Néi, 2004

Bé X©y dùng

C«ng ty n­íc vµ M«i tr­êng ViÖt nam

ThuyÕt minh dù th¶o tiªu chuÈn

TCXDVN 310 : 2004

VËt liÖu läc d¹ng h¹t

Dïng trong hÖ thèng xö lý n­íc s¹ch

### Yªu cÇu kü thuËt

Granular Filtering Material forWater Purification

Technical Requirement

Hµ Néi, 2004

tiªu chuÈn

TCXDVN 310:2004

VËt liÖu läc d¹ng h¹t

dïng trong hÖ thèng xö lÝ n­íc s¹ch Yªu cÇu kü thuËt

Granular Filtering Material for Water Purification

Technical Requirement

Lêi nãi ®Çu

Tiªu chuÈn vËt liÖu läc d¹ng h¹t TCXDVN 310:2004 do C«ng ty N­íc vµ M«i tr­êng ViÖt Nam biªn so¹n; Vô Khoa häc C«ng nghÖ ®Ò nghÞ Bé X©y dùng ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè ..../BXD-KHCN ngµy....th¸ng ....  n¨m 2004

VËt liÖu läc d¹ng h¹t

dïng trong hÖ thèng xö lý n­íc s¹ch Yªu cÇu kü thuËt

Granular Filtering Material for Water Purification

Technical Requirement

| 1. | Ph¹m vi ¸p dông |
| --- | --- |
|  | Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho c¸c lo¹i vËt liÖu läc d¹ng h¹t (sái ®ì, c¸t th¹ch anh, than antraxit, than ho¹t tÝnh d¹ng h¹t) dïng trong c¸c hÖ thèng xö lý n­íc s¹ch. Tiªu chuÈn nµy qui ®Þnh c¸c yªu cÇu kÜ thuËt cña vËt liÖu läc d¹ng h¹t: lo¹i vËt liÖu läc, thµnh phÇn cÊp phèi, ®Æc tÝnh vËt liÖu läc, qui tr×nh lÊy mÉu, thö nghiÖm mÉu, c¸c yªu cÇu vÒ bao b×, vËn chuyÓn, b¶o qu¶n vµ ®­a vµo sö dông. |
| 2. | §Þnh nghÜa c¸c thuËt ng÷ |
| 2.1. | HÖ sè kh«ng ®ång nhÊt UC: TØ sè gi÷a d60/ d10. Trong ®ã d60 vµ d10 lµ ®­êng kÝnh m¾t sµng cã 60% vµ 10% l­îng vËt liÖu läc lät qua (tÝnh theo träng l­îng) trong thÝ nghiÖm x¸c ®Þnh thµnh phÇn cÊp phèi cì h¹t. |
| 2.2. | §­êng kÝnh hiÖu dông (deff): TÝnh b»ng ®­êng kÝnh m¾t sµng d10. |
| 2.3. | ChØ sè hÊp phô ièt: L­îng ièt (tÝnh b»ng mg) ®­îc hÊp phô bëi 1 g than ho¹t tÝnh khi nång ®é d­ ièt cña mÉu läc lµ 0,02 N. |
| 3. | Yªu cÇu kÜ thuËt |
| 3.1. | Sái ®ì |
| 3.1.1. | §Æc tÝnh vËt lý: Sái ®ì ph¶i lµ c¸c h¹t cã d¹ng khèi ®a gi¸c, hoÆc h×nh cÇu; cã ®ñ ®é bÒn, ®é cøng ®Ó kh«ng gi¶m chÊt l­îng trong qu¸ tr×nh bèc xÕp vµ sö dông; kh«ng lÉn c¸c t¹p chÊt ®éc h¹i vµ ph¶i ®¹t yªu cÇu tèi thiÓu vÒ tØ träng. |
| 3.1.2. | Sái ®ì ph¶i cã tØ träng lín h¬n 2,5 kg/dm3, trõ khi cã yªu cÇu thiÕt kÕ riªng. |
| 3.1.3. | C¸c h¹t sái cã mÆt g·y, r¹n nøt kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 25% träng l­îng cña mÉu. |
| 3.1.4. | C¸c h¹t dÑt hoÆc qu¸ dµi (chiÒu dµi h¹t lín h¬n 5 lÇn chiÒu ngang h¹t ) Kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 2% träng l­îng mÉu. |
| 3.1.5. | Sái kh«ng ®­îc lÉn ®Êt sÐt, diÖp th¹ch hoÆc c¸c t¹p chÊt h÷u c¬. |
| 3.1.6. | §é hoµ tan cña sái trong axit HCl 1:1 kh«ng ®­îc v­ît qu¸: 5% ®èi víi cì h¹t < 2,5 mm 17,5% ®èi víi c¸c cì h¹t tõ 2,5 mm ®Õn 25 mm vµ 25% ®èi víi cì h¹t ( 25 mm. |
| 3.1.7. | Sái ®ì ph¶i ®¹t yªu cÇu vÒ cÊp phèi cì h¹t nh­ sau: L­îng sái cã cì h¹t lín h¬n cì h¹t qui ®Þnh cña thiÕt kÕ kh«ng ®­îc vù¬t qu¸ 10% (tÝnh theo träng l­îng). L­îng sái cã cì h¹t nhá h¬n cì h¹t qui ®Þnh cña thiÕt kÕ kh«ng ®­îc vù¬t qu¸ 10% |
| 3.2. | VËt liÖu läc |
| 3.2.1. | C¸t th¹ch anh |
| 3.2.1.1. | C¸t th¹ch anh dïng lµm vËt liÖu läc ph¶i cøng bÒn, thµnh phÇn chñ yÕu lµ oxit silic vµ kh«ng bÞ ph¸ huû trong qu¸ tr×nh sö dông. |
| 3.2.1.2. | C¸t th¹ch anh dïng lµm vËt liÖu läc ph¶i lµ lo¹i c¸t s¹ch kh«ng b¸m ®Êt sÐt, bôi , c¸c t¹p chÊt h÷u c¬ vµ c¸c kho¸ng chÊt. |
| 3.2.1.3. | C¸t th¹ch anh ph¶i cã c¸c ®Æc tÝnh sau: Tû träng > 2,5 g/cm3 §é hoµ tan trong axÝt HCl 1:1 < 5% §é vì vôn: < 15% t¹i 750 va ®Ëp trong 15 phót hoÆc < 25% t¹i 1500 va ®Ëp trong 30 phót Träng l­îng mÊt ®i qua ®èt ch¸y < 0,75% |
| 3.2.1.4. | Gi¸ trÞ ®­êng kÝnh hiÖu dông deff, hÖ sè kh«ng ®ång nhÊt UC, giíi h¹n cì h¹t cña c¸t läc ph¶i theo yªu cÇu cña thiÕt kÕ bÓ läc. |
| 3.2.1.5. | L­îng c¸t cã ®­êng kÝnh cì h¹t nhá h¬n qui ®Þnh kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 5%. L­îng c¸t cã ®­êng kÝnh cì h¹t lín h¬n qui ®Þnh kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 10%. |
| 3.2.2. | Than antraxit |
| 3.2.2.1. | Than antraxit dïng lµm vËt liÖu läc ph¶i lµ c¸c h¹t cøng, bÒn, kh«ng ®­îc chøa ®Êt c¸t bë rêi, sÐt hoÆc c¸c t¹p chÊt vì vôn kh¸c. |
| 3.2.2.2. | Than antraxit dïng lµm vËt liÖu läc ph¶i cã c¸c ®Æc tÝnh sau: Tû träng > 1,4 g/cm3 Tr­êng hîp sö dông than antraxit trong bÓ läc hai líp (mét líp than antraxit vµ mét líp c¸t th¹ch anh) th× giíi h¹n trªn cña tû träng than antraxit phô thuéc vµo tû träng, thµnh phÇn cì h¹t cña c¸t läc còng nh­ chÕ ®é thæi röa bÓ läc. §é hoµ tan trong axÝt HCl 1:1 < 5% §é vì vôn: < 15% t¹i 750 va ®Ëp trong 15 phót hoÆc < 25% t¹i 1500 va ®Ëp trong 30 phót §é rçng > 50% |
| 3.2.2.3. | Gi¸ trÞ ®­êng kÝnh hiÖu dông deff, hÖ sè kh«ng ®ång nhÊt UC, giíi h¹n cì h¹t cña than antraxit ph¶i theo yªu cÇu cña thiÕt kÕ bÓ läc. |
| 3.2.2.4. | L­îng than antraxit cã ®­êng kÝnh cì h¹t nhá h¬n qui ®Þnh kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 5%. L­îng than antraxit cã ®­êng kÝnh cì h¹t lín h¬n qui ®Þnh kh«ng ®­îc v­ît qu¸ 10%. |
| 3.2.3. | Than ho¹t tÝnh d¹ng h¹t |
| 3.2.3.1. | Than ho¹t tÝnh d¹ng h¹t kh«ng ®­îc chøa c¸c t¹p chÊt v« c¬ còng nh­ h÷u c¬ hoµ tan g©y ®éc haÞ ®èi víi ng­êi sö dông n­íc. |
| 3.2.3.2. | Than ho¹t tÝnh dïng lµm vËt liÖu läc kh«ng ®­îc t¹o nªn bÊt cø mét thµnh phÇn nµo trong n­íc v­ît qu¸ tiªu chuÈn vÖ sinh qui ®Þnh vµ c¸c t¹p chÊt trong than ho¹t tÝnh n»m trong giíi h¹n sau: Ch× Pb < 10 ppm KÏm Zn < 50 ppm Cadmi Cd < 1 ppm Arsenic As < 2 ppm |
| 3.2.3.3. | Than ho¹t tÝnh d¹ng h¹t ph¶i cã c¸c ®Æc tÝnh sau: ChØ sè hÊp phô ièt > 500 mg/g than ho¹t tÝnh §é Èm < 8% tÝnh theo träng l­îng Dung träng > 0,36 g/cm3 §é vì vôn: < 25% t¹i 750 va ®Ëp trong 15 phót hoÆc < 50% t¹i 1500 va ®Ëp trong 30 phót §é mµi mßn: PhÇn tr¨m cì h¹t trung b×nh cßn gi÷ l¹i ®­îc > 70% theo thÝ nghiÖm khuÊy mµi mßn hoÆc theo thÝ nghiÖm mµi mßn Ro-Tap |
| 3.2.3.4. | Gi¸ trÞ ®­êng kÝnh hiÖu dông deff, giíi h¹n cì h¹t cña than ho¹t tÝnh d¹ng h¹t ph¶i theo yªu cÇu cña thiÕt kÕ bÓ läc. |
| 3.2.3.5. | NÕu kh«ng cã c¸c qui ®Þnh thiÕt kÕ ®Æc biÖt kh¸c, hÖ sè kh«ng ®ång nhÊt UC cña than ho¹t tÝnh d¹ng h¹t kh«ng lín h¬n 2,1. |
| 4. | Qui tr×nh lÊy mÉu vµ ph­¬ng ph¸p thö |
| 4.1. | LÊy mÉu |
| 4.1.1. | LÊy mÉu ®èi víi sái ®ì, vËt liÖu läc lµ c¸t th¹ch anh vµ than antraxit |
| 4.1.1.1. | MÉu ph¶i ®­îc ®ùng trong c¸c bao s¹ch, kÝn; ®­îc ®¸nh dÊu, ghi râ tªn, ®Þa chØ cña h·ng cung cÊp vµ kÝch cì, lo¹i vËt liÖu läc. |
| 4.1.1.2. | Träng l­îng mÉu (sái ®ì, c¸t th¹ch anh, than antraxit) lÊy ®Ó ph©n tÝch phô thuéc vµo cì h¹t trong mÉu vµ ®­îc lÊy theo b¶ng 1. |

B¶ng 1: Träng l­îng mÉu sái ®ì, c¸t th¹ch anh vµ than antraxit cÇn lÊy

®Ó ph©n tÝch

| KÝch cì lín nhÊt cña h¹t trong mÉu, mm | Träng l­îng tèi thiÓu cña mÉu (kg) lÊy ®Ó ph©n tÝch |
| --- | --- |
| 63,0 | 45,0 |
| 37,5 | 32,0 |
| 25,4 | 23,0 |
| 19,0 | 14,0 |
| 12,5 | 9,0 |
| ( 9,5 | 4,5 |

| 4.1.1.3. | LÊy mÉu ®èi víi hµng chë rêi: MÉu cã thÓ lÊy t¹i n¬i s¶n xuÊt hoÆc n¬i chÊt hµng. Kh«ng ®­îc lÊy mÉu sái ®ì, c¸t th¹ch anh, than antraxit ë n¬i nhËn t¹i c«ng tr­êng trõ tr­êng hîp nÕu kh¸ch hµng yªu cÇu. Trong tr­êng hîp nµy c¸c mÉu ph¶i ®­îc lÊy t¹i 10 ®iÓm kh¸c nhau: mét mÉu ë gÇn ng­êi lÊy mÉu, c¸c mÉu kh¸c ë mçi gãc cña b·i ®Ó vËt liÖu läc, mét mÉu ë gi÷a vµ c¸c mÉu cßn l¹i ®­îc lÊy ngÉu nhiªn. |
| --- | --- |
| 4.1.1.4. | LÊy mÉu ®èi víi vËt liÖu chøa trong bao: Khi sái ®ì hoÆc vËt liÖu läc lµ c¸t th¹ch anh, than antraxit ®­îc chuyªn chë trong c¸c bao ®Õn c«ng tr­êng, ph¶i lÊy mÉu b»ng dông cô lÊy mÉu. C¸c mÉu ë mçi bao ph¶i ®­îc trén l¹i ®Ó cã ®­îc mÉu hçn hîp vËt liÖu läc ®em ph©n tÝch. Träng l­îng tèi thiÓu cña mÉu hçn hîp ®­îc qui ®Þnh trong b¶ng 1, sè bao cÇn lÊy mÉu ®­îc qui ®Þnh trong b¶ng 2. |

B¶ng 2: LÊy mÉu sái ®ì, c¸t th¹ch anh, than antraxit

theo l« hµng ®ãng bao

| Sè bao chøa vËt liÖu cña mét l« hµng | Sè l­îng bao tèi thiÓu cÇn lÊy mÉu |
| --- | --- |
| 2-8 | 2 |
| 9-15 | 3 |
| 16-25 | 5 |
| 26-50 | 8 |
| 51-90 | 13 |
| 91-150 | 20 |
| 151-280 | 32 |
| 281-500 | 50 |
| 501-1200 | 80 |
| 1201-3200 | 125 |
| 3201-10000 | 200 |
| 10001-35000 | 315 |
| 35001-150000 | 500 |

| 4.1.1.5. | LÊy mÉu ®èi víi hµng chøa trong c¸c thïng Conten¬: Khi c¸c thïng Conten¬ chøa sái ®ì, c¸t th¹ch anh, than antraxit ®­îc ®­a ®Õn c«ng tr­êng ph¶i tiÕn hµnh lÊy mÉu ngay. Khi lÊy mÉu ph¶i lÊy qua mÆt c¾t ngang cña vËt liÖu ®ang ®­îc xÕp. Träng l­îng mÉu lÊy theo qui ®Þnh trong b¶ng 1. Sè l­îng thïng Conten¬ chøa vËt liÖu läc cÇn ®­îc lÊy mÉu theo qui ®Þnh trong b¶ng 2. |
| --- | --- |
| 4.1.2. | LÊy mÉu ®èi víi than ho¹t tÝnh d¹ng h¹t |
| 4.1.2.1. | MÉu ph¶i ®­îc lÊy t¹i n¬i chÊt hµng. NÕu than ho¹t tÝnh ®­îc ®ãng gãi trong c¸c bao th× cÇn ph¶i lÊy mÉu trong 5 % sè bao. Kh«ng ®­îc lÊy mÉu trong c¸c bao bÞ thñng. |
| 4.1.2.2. | Cã thÓ lÊy mÉu than ho¹t tÝnh d¹ng h¹t b»ng dông cô lÊy mÉu. Dông cô lÊy mÉu lµ mét èng v¸t nhän cã ®­êng kÝnh 20 mm. Khi lÊy mÉu, èng lÊy mÉu ph¶i xuyªn hÕt chiÒu dµi cña bao. CÇn h¹n chÕ tèi ®a sù lµm vì vôn than ho¹t tÝnh trong khi lÊy mÉu. |
| 4.1.2.3. | §èi víi mÉu cã träng l­îng lín, kho¶ng 2 - 3 kg, cÇn chia mÉu thµnh 4 phÇn b»ng nhau. Mçi phÇn thµnh 1 mÉu vµ göi 3 mÉu ®i ®Ó thö nghiÖm. MÉu ®­îc chøa trong lä thuû tinh kÝn, kh«ng ®Ó kh«ng khÝ vµ ®é Èm bªn ngoµi th©m nhËp vµo. MÉu ®­îc d¸n nh·n hiÖu vµ ghi tªn ng­êi lÊy mÉu. |
| 4.2. | Thö nghiÖm mÉu |
| 4.2.1. | Tr­êng hîp khi kh«ng thÓ thö sái ®ì vµ vËt liÖu läc lµ c¸t th¹ch anh vµ than antraxit t¹i n¬i chÊt hµng víi sù chøng kiÕn cña ®¹i diÖn kh¸ch hµng, th× cã thÓ lÊy mÉu t¹i c«ng tr­êng ®em ®i thö. MÉu thö ®­îc ph©n lµm hai hoÆc bèn phÇn vµ ph¶i gi÷ l¹i mét phÇn ®Ó cã thÓ ph©n tÝch ®éc lËp khi cã yªu cÇu. |
| 4.2.2. | T­¬ng quan gi÷a kÝch cì cña sái ®ì, c¸t läc, than antraxit vµ l­îng dung dÞch HCl tû lÖ 1:1 cÇn thiÕt ®Ó thÝ nghiÖm ®é hoµ tan trong axÝt ®­îc qui ®Þnh trong b¶ng 3. |

B¶ng 3: Träng l­îng tèi thiÕu cña mÉu vµ l­îng dung dÞch HCl tû lÖ

1:1 cÇn thiÕt

| KÝch cì cña h¹t trong mÉu (mm) | Träng l­îng tèi thiÓu cña mÉu (g) | ThÓ tÝch tèi thiÓu cña dung dÞch HCl, tû lÖ 1:1 (ml) |
| --- | --- | --- |
| 63,0 | 4000 | 7000 |
| 37,5 | 250 | 800 |
| 25,4 | 250 | 800 |
| 19,0 | 250 | 800 |
| 12,5 | 250 | 800 |
| ( 9,5 | 100 | 320 |

| 4.2.3. | Cì h¹t sái ®ì, c¸t läc, than antraxit, than ho¹t tÝnh d¹ng h¹t ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch sµng qua c¸c bé sµng tiªu chuÈn. Cì h¹t lµ kÝch th­íc m¾t sµng nhá nhÊt mµ nã lät qua. |
| --- | --- |
| 4.2.4. | Träng l­îng mÉu tèi thiÓu dïng cho ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch cÊp phèi sái ®ì, c¸t läc vµ than antraxit ®­îc quy ®Þnh trong b¶ng 4. |

B¶ng 4. Träng l­îng  mÉu tèi thiÓu dïng khi ph©n tÝch cÊp phèi sái ®ì,

c¸t läc vµ than antraxit

| Cì h¹t lín nhÊt trong mÉu , mm | Träng l­îng mÉu tèi thiÓu, kg |
| --- | --- |
| 63,0 | 23,0 |
| 37,5 | 16,0 |
| 25,4 | 11,0 |
| 19,0 | 6,8 |
| 12,5 | 4,5 |
| 9,5 | 2,3 |
| 4,75 | 0,5 |
| ( 2,36 | 0,1 |

| 4.2.5. | §Ó tr¸nh t×nh tr¹ng néi suy qu¸ møc khi x¸c ®Þnh ®­êng kÝnh hiÖu dông deff (®­êng kÝnh m¾t sµng cã 10% l­îng vËt liÖu läc lät qua) vµ d60 (®­êng kÝnh m¾t sµng cã 60% l­îng vËt liÖu läc lät qua) th× ph¶i chän sµng sao cho tû sè ®­êng kÝnh m¾t sµng cña c¸c sµng cã kÝch cì m¾t sµng kÕ cËn nhau lµ . |
| --- | --- |
| 4.2.6. | KÕt qu¶ x¸c ®Þnh thµnh phÇn cÊp phèi cì h¹t cña sái ®ì vµ vËt liÖu läc ®­îc thÓ hiÖn b»ng ®å thÞ trªn giÊy logarit. Trôc hoµnh thÓ hiÖn ®­êng kÝnh m¾t sµng. Trôc tung thÓ hiÖn phÇn tr¨m vËt liÖu läc lät qua sµng. |
| 4.2.7. | Gi¸ trÞ ®­êng kÝnh m¾t sµng t­¬ng øng víi 10% l­îng vËt liÖu läc lät qua (d10) lµ gi¸ trÞ ®­êng kÝnh hiÖu dông deff, tÝnh b»ng mm. Tû sè gi÷a d60/d10 lµ gi¸ trÞ cña hÖ sè kh«ng ®ång nhÊt UC. Trong ®ã, d60 lµ ®­êng kÝnh m¾t sµng t­¬ng øng víi 60% l­îng vËt liÖu läc lät qua. |
| 4.2.8. | Tû träng, ®é vì vôn, ®é hoµ tan trong axÝt HCl 1:1 cña c¸t th¹ch anh vµ than antraxit; ®é Èm, dung träng, ®é mµi mßn, thµnh phÇn cÊp phèi cì h¹t, chØ sè hÊp phô ièt cña than ho¹t tÝnh d¹ng h¹t ®­îc x¸c ®Þnh theo Qui tr×nh x¸c ®Þnh c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt cña sái ®ì vµ vËt liÖu läc. |
| 5. | §ãng gãi, vËn chuyÓn vµ b¶o qu¶n vËt liÖu läc |
| 5.1. | Yªu cÇu chung: VËt liÖu läc ph¶i ®­îc chøa trong bao, C«nten¬ hay trong c¸c xe t¶i s¹ch cã phñ b¹t kÝn ®Ó tr¸nh tæn thÊt vµ « nhiÔm m«i tr­êng trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn. |
| 5.2. | Bao ®ùng vËt liÖu läc lµm b»ng giÊy, nhùa, v¶i ph¶i bÒn, ch¾c. Tói ph¶i ghi nh·n hµng ho¸: lo¹i, kÝch cì cña vËt liÖu läc, thêi gian ®ãng gãi,... |
| 5.3. | C«nten¬ nhá chøa vËt liÖu läc b»ng sîi ®ay, v¶i dÖt ph¶i dµy, bÒn, ch¾c, ®ùng ®­îc mét vµi tÊn vËt liÖu läc. C¸c C«nten¬ ph¶i cã ®ai ch¾c ch¾n ®Ó ®ì träng l­îng khi chøa ®Çy hµng. §Ó thuËn tiÖn khi bèc xÕp mçi C«ntenn¬ ph¶i ghi nh·n hµng ho¸: lo¹i, kÝch cì, vËt liÖu läc, thêi gian ®ãng gãi. |
| 5.4. | Tr­êng hîp chuyÓn vËt liÖu läc ®Ó rêi b»ng xe t¶i, xe tù trót th× xe ph¶i s¹ch, cã che ch¾n ®Ó tr¸nh tæn thÊt vµ « nhiÔm m«i tr­êng. NÕu sö dông xe trÇn th× ph¶i cã b¹t phñ kÝn. |
| 5.5. | VËt liÖu läc ph¶i ®­îc b¶o qu¶n s¹ch sÏ, t¹i n¬i kh« r¸o. VËt liÖu läc ®Ó rêi t¹i c«ng tr­êng ph¶i ®­îc che phñ ®Ó tr¸nh nhiÔm bÈn trong thêi gian b¶o qu¶n. C¸c vËt liÖu läc ®ùng trong bao hoÆc C«nten¬ ph¶i ®­îc che phñ b»ng nh÷ng tÊm che mê, bÒn ch¾c ®Ó tr¸nh n¾ng vµ b¶o vÖ vËt liÖu läc trong mäi ®iÒu kiÖn thêi tiÕt. C¸c bao vµ C«nten¬ chøa vËt liÖu läc ph¶i ®­îc kª, lãt ch¾c ch¾n. C¸c cì vµ lo¹i vËt liÖu läc ph¶i ®­îc b¶o qu¶n riªng biÖt. |

# Qui tr×nh x¸c ®Þnh c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt

# cña sái ®ì vµ vËt liÖu läc d¹ng h¹t

# 1. X¸c ®Þnh ®é hoµ tan cña sái ®ì, c¸t läc, than antraxit

trong axÝt HCl tû lÖ 1:1

1. Qui tr×nh x¸c ®Þnh

|  | Röa mÉu b»ng n­íc cÊt vµ sÊy kh« ë nhiÖt ®é 1100C (50C ®Õn khi träng l­îng kh«ng thay ®æi. §Ó mÉu nguéi trong b×nh hót Èm, c©n mÉu ®· ®­îc sÊy kh« víi sai sè nhá nhÊt 0,1% tÝnh theo träng l­îng. Cho mÉu vµo cèc, ®æ dung dÞch HCl tû lÖ 1:1 cho mÉu ngËp hoµn toµn, nh­ng kh«ng Ýt h¬n l­îng dung dÞch HCl ®· nªu trong b¶ng 3 cña phÇn Tiªu chuÈn. §Ó yªn mÉu, thØnh tho¶ng khuÊy mÉu ë nhiÖt ®é phßng trong 30 phót sau khi ngõng sñi bät. Röa mÉu b»ng n­íc cÊt vµ sÊy kh« ë nhiÖt ®é 1100C (50C cho ®Õn khi träng l­îng kh«ng thay ®æi. §Ó mÉu nguéi trong b×nh hót Èm vµ c©n mÉu víi sai sè nhá nhÊt 0,1% tÝnh theo träng l­îng. |
| --- | --- |
|  | 2. TÝnh to¸n kÕt qu¶ |
| §é hoµ tan trong axÝt (%) = | Träng l­îng mÊt ®i | x 100% |
|  | Träng l­îng ban ®Çu |  |
|  | TiÕn hµnh thö 2 lÇn víi mçi kÝch cì sái ®ì, vËt liÖu läc lµ c¸t th¹nh anh vµ than antraxit vµ lÊy sè trung b×nh cña 2 lÇn thö. |

| 2. | X¸c ®Þnh ®é vì vôn cña c¸t th¹ch anh, than antraxit vµ than ho¹t tÝnh d¹ng h¹t |
| --- | --- |
|  | 1. Qui tr×nh x¸c ®Þnh C©n chÝnh x¸c mét khèi l­îng 35 ml vËt liÖu läc. Cho vËt liÖu läc vµo mét èng ®ong h×nh trô b»ng kim lo¹i cña ThiÕt bÞ x¸c ®Þnh ®é vì vôn. §­êng kÝnh trong cña èng ®ong h×nh trô lµ 40 mm, chiÒu cao h÷u Ých lµ 100 mm. èng ®ong h×nh trô ®­îc cè ®Þnh ®ång t©m trªn mét b¸nh xe cã ®­êng kÝnh 34 cm. Cho vµo èng ®ong h×nh trô 18 viªn bi thÐp cã ®­êng kÝnh 12 mm. Quay b¸nh xe quanh trôc xuyªn t©m víi tèc ®é 25 vßng/phót. §é vì vôn cña vËt liÖu läc ®­îc x¸c ®Þnh b»ng ba thö nghiÖm liªn tiÕp trªn cïng mét mÉu. Trong thö nghiÖm ®Çu tiªn, x¸c ®Þnh thµnh phÇn cÊp phèi cña vËt liÖu läc. Sau khi thu l¹i toµn bé vËt liÖu läc tõ c¸c sµng, thùc hiÖn thªm hai thö nghiÖm tiÕp theo. Thö nghiÖm tiÕp theo thø nhÊt cho vËt liÖu vµo èng ®ong h×nh trô cã bi thÐp ë trong vµ quay trong vßng 15 phót (t­¬ng ®­¬ng 750 lÇn va ®Ëp hay 375 vßng quay), sau ®ã x¸c ®Þnh thµnh phÇn cÊp phèi cì h¹t. Thö nghiÖm tiÕp theo thø hai kh¸c cho quay vËt liÖu läc trong vßng 30 phót (t­¬ng ®­¬ng 1.500 lÇn va ®Ëp hay 750 vßng quay). C¶ ba thö nghiÖm ®Òu x¸c ®Þnh thµnh phÇn cÊp phèi cì h¹t vËt liÖu läc vµ vÏ biÓu ®å cÊp phèi vËt liÖu läc. |
|  | 2. TÝnh to¸n kÕt qu¶ §é vì vôn cña vËt liÖu läc ®­îc tÝnh theo biÓu ®å cÊp phèi, h×nh H-1: Sau khi va ®Ëp, gäi X lµ % l­îng vËt liÖu läc víi thµnh phÇn cì h¹t cã ®­êng kÝnh nhá h¬n ®­êng kÝnh hiÖu dông deff ban ®Çu. PhÇn vËt liÖu läc cã kÝch cì lín h¬n deff lµ (100 - X)% vµ ®¹i diÖn cho 90% vËt liÖu läc cã kh¶ n¨ng sö dông sau khi nghiÒn ®Ëp. Do ®ã cã thÓ sö dông: |

| 100 | (100 – X) |
| --- | --- |
| 90 |  |

L­îng mÊt ®i tÝnh theo % lµ:

| 10 | (X-10) |
| --- | --- |
| 9 |  |

L­îng mÊt ®i nµy (%) lµ th­íc ®o ®é vì vôn cña vËt liÖu läc.

| 3. | X¸c ®Þnh tû träng cña sái, c¸t läc vµ than antraxit |
| --- | --- |
|  | 1. Dông cô B×nh thuû tinh tam gi¸c chÞu nhiÖt dïng ®Ó ®o tû träng (b×nh ®o tû träng); C©n kü thuËt cã ®é chÝnh x¸c ®Õn 0,01g; B×nh hót Èm; Tñ sÊy; BÕp c¸ch c¸t hoÆc bÕp c¸ch thuû. |
|  | 2. Qui tr×nh x¸c ®Þnh Röa s¹ch mÉu thÝ nghiÖm b»ng n­íc sinh ho¹t sau ®ã b»ng n­íc cÊt. C©n kho¶ng 200 g mÉu (®èi víi sái); 50 g mÉu (®èi víi c¸t läc hoÆc than antraxit). SÊy mÉu trong tñ sÊy t¹i nhiÖt ®é 105 - 110 oC. §Ó nguéi mÉu trong b×nh hót Èm. Röa s¹ch b×nh ®o tû träng b»ng n­íc cÊt. SÊy b×nh trong tñ sÊy t¹i nhiÖt ®é 110 oC. §Ó nguéi b×nh. C©n vµ ghi khèi l­îng cña b×nh (m1). §æ mÉu vµo b×nh ®o tû träng. C©n vµ ghi khèi l­îng cña b×nh ®o tû träng ®· chøa mÉu thÝ nghiÖm (m2). §æ n­íc cÊt vµo b×nh ®o tû träng ®· chøa mÉu thÝ nghiÖm. L­îng n­íc cÊt ®æ vµo chiÕm kho¶ng 2/3 thÓ tÝch b×nh. L¾c ®Òu b×nh chøa mÉu thÝ nghiÖm vµ ®un s«i trªn bÕp c¸ch c¸t hoÆc bÕp c¸ch thuû kho¶ng 15 ®Õn 20 phót ®Ó ®uæi hÕt bät khÝ ra khái b×nh. §Ó nguéi ®Õn nhiÖt ®é phßng. §æ thªm n­íc cÊt ®Õn v¹ch ®Þnh møc cña b×nh. C©n vµ ghi khèi l­îng cña b×nh chøa mÉu thÝ nghiÖm vµ n­íc cÊt (m3). §æ mÉu thÝ nghiÖm ra khái b×nh. Röa s¹ch b×nh, ®æ n­íc cÊt vµo ®Õn v¹ch ®Þnh mùc cña b×nh råi c©n (m4). |
|  | 3. TÝnh to¸n kÕt qu¶ Tû träng (() cña sái tÝnh b»ng kg/dm3; Cña c¸t, than antraxit tÝnh b»ng g/cm3 vµ ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: |

| ( = | (m2 – m1) (n |  |
| --- | --- | --- |
|  | (m4 – m1) – (m3 – m2) |  |

Trong ®ã: (n lµ khèi l­îng riªng cña n­íc cÊt lÊy b»ng 1g/cm3 hoÆc 1 kg/dm3.

| 4. | X¸c ®Þnh ®é Èm cña than ho¹t tÝnh d¹ng h¹t |
| --- | --- |
|  | 1. Qui tr×nh x¸c ®Þnh C©n chÝnh x¸c kho¶ng 2 g than ho¹t tÝnh. SÊy mÉu trong tñ sÊy 2 giê t¹i 140 oC hoÆc 3 giê t¹i 110 oC. §Ó nguéi mÉu trong b×nh hót Èm sau ®ã c©n thËt nhanh ®Ó tr¸nh sai sè do ¶nh h­ëng cña ®é Èm kh«ng khÝ. |
|  | 2. TÝnh to¸n kÕt qu¶ §é Èm cña than ho¹t tÝnh ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: |

| §é Èm (%) = | Träng l­îng mÊt ®i | x 100 |
| --- | --- | --- |
|  | Träng l­îng ban ®Çu |  |

| 5. | X¸c ®Þnh dung träng cña than ho¹t tÝnh d¹ng h¹t 1. Qui tr×nh x¸c ®Þnh Dung träng cña than ho¹t tÝnh d¹ng h¹t lµ gi¸ trÞ träng l­îng than tÝnh b»ng g cña 1cm3 than ho¹t tÝnh trong kh«ng khÝ. Dung träng than cÇn ®­îc hiÖu chØnh trªn c¬ së ®é Èm cña than ho¹t tÝnh. Dông cô x¸c ®Þnh: H×nh H-2 giíi thiÖu dông cô x¸c ®Þnh dung träng cña than ho¹t tÝnh. PhÓu chøa vµ phÓu rãt ®­îc lµm b»ng thuû tinh hoÆc kim lo¹i. C©n ph¶i cã ®é nh¹y 0,1g. Cho cÈn thËn mÉu than ho¹t tÝnh vµo phÓu chøa. Dïng m¸ng rung ®Ó cho than tõ phÓu chøa qua phÓu rãt vµo èng ®ong ®· chia ®é víi l­u l­îng lín h¬n 0,75 cm3/gi©y nh­ng ph¶i nhá h¬n 1,0 cm3/gi©y cho ®Õn v¹ch 100 cm3. §iÒu chØnh l­u l­îng than vµo èng ®ong b»ng c¸ch thay ®æi ®é dèc cña m¸ng rung, hoÆc b»ng c¸ch n©ng lªn hoÆc h¹ xuèng phÓu chøa. §­a toµn bé l­îng than trong èng ®ong vµo ®Üa c©n vµ c©n víi ®é chÝnh x¸c 0,1 g. |
| --- | --- |

|  | 2. TÝnh to¸n kÕt qu¶ Dung träng cña than ho¹t tÝnh d¹ng h¹t tÝnh theo g/cm3 cña s¶n phÈm kh« ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau: |
| --- | --- |

| Dung träng = | Träng l­îng than ho¹t tÝnh x (100 - % ®é Èm) |
| --- | --- |
|  | 10.000 |

| 6. | X¸c ®Þnh thµnh phÇn cÊp phèi cì h¹t cña than ho¹t tÝnh d¹ng h¹t |
| --- | --- |
|  | 1. Dông cô (a) Dông cô chia mÉu (b) Bé rung sµng, ch¹y ®iÖn, cã ®ång hå hÑn giê, kiÓu Ro-Tap (c) Bé sµng tiªu chuÈn (d) Khay tiÕp nhËn phÝa d­íi (e) N¾p ®Ëy sµng trªn cïng (f) C©n cã ®é nh¹y 0,1g (g) Bµn ch¶i b»ng sîi ®ång mÒm |
|  | 2. Qui tr×nh x¸c ®Þnh (a) L¾p r¸p c¸c sµng vµo bé rung sµng theo thø tù cì m¾t sµng t¨ng dÇn tõ d­íi lªn trªn. M¾t sµng nhá nhÊt vµ lín nhÊt cña c¸c sµng ph¶i phï hîp víi kÝch th­íc cña than ho¹t tÝnh theo qui ®Þnh. (b) §¶o trén mÉu cho ®Òu. (c) Khi thªm vµo hoÆc bít mÉu ®i tõ 5g trë lªn ph¶i ®¶o trén l¹i mÉu cho ®ång nhÊt. (d) Cho mÉu ®· c©n vµo sµng trªn cïng. §Ëy n¾p sµng l¹i vµ cho m¸y rung sµng ho¹t ®éng. (e) Thêi gian rung sµng liªn tôc cho phÐp lµ 3 phót ( 3 gi©y (f) NhÊc sµng ra khái m¸y rung råi ®æ l­îng than cßn l¹i trong sµng trªn cïng vµo ®Üa c©n ®· trõ b× vµ c©n víi ®é chÝnh x¸c lµ 0,1 g. LÇn l­ît lÆp l¹i thao t¸c nµy cho l­îng than trªn mçi sµng cßn l¹i vµ khay tiÕp nhËn phÝa d­íi. Ch¶i nhÑ ®Ó gì ra nh÷ng h¹t cßn m¾c l¹i trªn mçi sµng. (g) Céng träng l­îng than trªn mçi sµng vµ khay tiÕp nhËn l¹i, nÕu tæng träng l­îng cã sai sè lín h¬n 2,0g so víi träng l­îng mÉu thÝ nghiÖm th× ph¶i ph©n tÝch l¹i. |
|  | 3. TÝnh to¸n kÕt qu¶ PhÇn tr¨m than cßn l¹i trªn mçi sµng ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: |
| % than cßn l¹i trªn mçi sµng = | Träng l­îng than cßn l¹i trªn sµng x 100 |
|  | Tæng träng l­îng than |
|  | §­êng kÝnh hiÖu dông vµ hÖ sè kh«ng ®ång nhÊt: (a) Tõ phÇn tr¨m than ho¹t tÝnh cßn l¹i trªn mçi sµng, ta tÝnh to¸n ®­îc phÇn tr¨m tÝch luü lät qua mçi sµng. PhÇn tr¨m tÝch luü lät qua mçi sµng b»ng tæng c¸c phÇn tr¨m phÇn cßn l¹i trªn mçi sµng (nh÷ng sµng cì nhá h¬n) céng phÇn tr¨m than ë khay tiÕp nhËn. (b) VÏ biÓu ®å cÊp phèi vËt liÖu läc trªn giÊy logarit. Trôc tung ghi phÇn tr¨m vËt liÖu läc lät qua mçi sµng, trôc hoµnh ghi ®­êng kÝnh m¾t sµng. (c) §­êng kÝnh hiÖu dông cña than tÝnh b»ng ®­êng kÝnh m¾t sµng ®Ó 10% than lät qua. HÖ sè kh«ng ®ång nhÊt UC tÝnh b»ng tû sè d60/d10. |
| 7. | X¸c ®Þnh ®é mµi mßn cña than ho¹t tÝnh d¹ng h¹t |
|  | §é mµi mßn cña than ho¹t tÝnh d¹ng h¹t cã thÓ x¸c ®Þnh b»ng ph­¬ng ph¸p thÝ nghiÖm khuÊy mµi mßn hoÆc b»ng ph­¬ng ph¸p thÝ nghiÖm mµi mßn Ro-Tap. |
| 7.1. | Ph­¬ng ph¸p thÝ nghiÖm khuÊy mµi mßn ThÝ nghiÖm khuÊy mµi mßn x¸c ®Þnh gi¸ trÞ phÇn tr¨m cßn l¹i cña cì h¹t trung b×nh sau khi than bÞ mµi mßn do t¸c ®éng cña trôc khuÊy h×nh ch÷ T trong mét m¸y khuÊy ®­îc chÕ t¹o ®Æc biÖt. 1. Dông cô thÝ nghiÖm M¸y sµng, ch¹y ®iÖn, cã ®ång hå hÑn giê, kiÓu Ro-Tap. (b) Bé sµng tiªu chuÈn. (c) Khay tiÕp nhËn phÝa d­íi. (d) N¾p ®Ëy sµng trªn cïng. (e) C©n cã ®é chÝnh x¸c 0,1g. (f) Bµn ch¶i b»ng sîi ®ång mÒm. (g) M¸y khuÊy: Chi tiÕt cÊu t¹o m¸y khuÊy theo H×nh H-3. ThiÕt bÞ bao gåm mét trôc khuÊy h×nh ch÷ T, lµm b»ng thÐp trßn ®­êng kÝnh 12,5 mm, khi ho¹t ®éng cã sè vßng quay lµ 855(15 vßng/phót. Trôc khuÊy vµ b×nh chøa ®­îc lµm b»ng vËt liÖu thÝch hîp, vÝ dô nh­ thÐp, thÐp kh«ng rØ hoÆc ®ång. Trôc khuÊy ch÷ T ph¶i ®­îc thay thÕ khi chiÒu dµi thanh ngang cña trôc ng¾n h¬n so víi kÝch th­íc thiÕt kÕ lµ 0,5 mm. 2. Qui tr×nh thÝ nghiÖm (a) §Æt sµng cã ®­êng kÝnh m¾t sµng 2,35 mm lªn trªn sµng cã ®­êng kÝnh m¾t sµng 0,215 mm råi ®Æt lªn m¸y rung sµng. R©y kho¶ng 250-300ml than b»ng m¸y rung sµng liªn tôc trong thêi gian chÝnh x¸c 3phót ( 2 gi©y. Lo¹i bá phÇn cßn l¹i ë sµng trªn vµ phÇn lät qua sµng d­íi. (b) Cho l­îng mÉu than ho¹t tÝnh 250-300ml kÓ trªn vµo sµng ®Çu tiªn trong bé sµng tiªu chuÈn. Sµng rung liªn tôc trong thêi gian 15 phót ( 10 gi©y. (c) NhÊc bé sµng ra khái m¸y rung sµng råi cho l­îng than cßn l¹i trªn sµng vµo ®Üa c©n ®· trõ b× råi c©n víi ®é chÝnh x¸c 0,1g. LÇn l­ît lÆp l¹i thao t¸c nµy víi c¸c sµng cßn l¹i vµ khay tiÕp nhËn phÝa d­íi. Ch¶i nhÑ ®Ó gì ra nh÷ng h¹t cßn m¾c l¹i trªn mçi sµng. Ghi l¹i träng l­îng mçi lÇn c©n phÇn than cßn l¹i trªn mçi sµng vµ tæng träng l­îng than ho¹t tÝnh cña tÊt c¶ c¸c sµng. (d) Gép tÊt c¶ l­îng than cña tÊt c¶ c¸c sµng l¹i vµ ®¶o trén nhÑ nhµng trong b×nh chøa dung tÝch 1 lÝt. Trót than vµo m¸y khuÊy mµi mßn. Cho m¸y khuÊy ho¹t ®éng trong thêi gian 1 giê ( 1 phót. (e) §æ than trong m¸y khuÊy mµi mßn ra vµ sµng l¹i b»ng bé sµng tiªu chuÈn t­¬ng tù nh­ trong môc (b). Dïng m¸y rung sµng nh­ ®· dïng trong lÇn ph©n tÝch ban ®Çu. Ghi l¹i träng l­îng phÇn than cßn l¹i trªn mçi sµng vµ tæng träng l­îng than cña tÊt c¶ c¸c sµng. 3. TÝnh to¸n kÕt qu¶ KÝch th­íc trung b×nh cña h¹t than ban ®Çu vµ sau khi thÝ nghiÖm khuÊy mµi mßn ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau: Trong ®ã: Dtb lµ kÝch th­íc h¹t trung b×nh (mm) Wi lµ träng l­îng phÇn than cßn l¹i trªn sµng thø i (g) Di lµ gi¸ trÞ trung b×nh cña kÝch th­íc m¾t sµng cña 2 sµng liÒn nhau. PhÇn tr¨m % cì h¹t trung b×nh cßn gi÷ l¹i ®­îc sau thÝ nghiÖm khuÊy mµi mßn ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: |
| % = (100){1 - | (Dtb ban ®Çu – Dtb sau thÝ nghiÖm khuÊy mµi mßn) | } |
|  | Dtb ban ®Çu |  |

| 7.2. | Ph­¬ng ph¸p thÝ nghiÖm mµi mßn Ro - Tap ThÝ nghiÖm ®é mµi mßn Ro - Tap nh»m x¸c ®Þnh gi¸ trÞ phÇn tr¨m cßn l¹i cña cì h¹t trung b×nh sau khi than bÞ mµi mßn do t¸c ®éng cña nh÷ng viªn bi thÐp trong m¸y Ro-Tap. 1. Dông cô (a) Dông cô chia mÉu. M¸y rung sµng Ro-Tap, ch¹y ®iÖn, kÌm theo ®ång hå hÑn giê. Bé sµng tiªu chuÈn. Khay tiÕp nhËn phÝa d­íi N¾p ®Ëy sµng trªn cïng C©n cã ®é chÝnh x¸c 0,1g Bµn ch¶i b»ng sîi ®ång mÒm (h) Tæ hîp khay ®ùng mÉu dïng cho thÝ nghiÖm ®é mµi mßn Ro - Tap: Tæ hîp khay ®­îc thÓ hiÖn chi tiÕt trong H×nh H-4. Tæ hîp nµy bao gåm mét chiÕc n¾p Ro-Tap, cã nót ®Ëy, khay n«ng thµnh thÊp; mét khay thÝ nghiÖm mµi mßn ®­îc chÕ t¹o ®Æc biÖt, vµ mét khay tiÕp nhËn phÝa d­íi. Chi tiÕt khay thÝ nghiÖm mµi mßn ®­îc thÓ hiÖn trong H×nh H-5. CÇn 10 viªn bi thÐp cã ®­êng kÝnh 12,5 mm vµ 10 viªn bi thÐp cã ®­êng kÝnh 19,05 mm. C¸c viªn bi thÐp ph¶i ®¶m b¶o ®é nh½n. Nh÷ng viªn bi nµy ®­îc cho vµo khay thÝ nghiÖm ®é mµi mßn cïng víi mÉu than. 2. Qui tr×nh thÝ nghiÖm (a) L¾p r¸p c¸c sµng vµo bé rung sµng theo thø tù cì m¾t sµng t¨ng dÇn tõ d­íi lªn trªn. M¾t sµng nhá nhÊt vµ lín nhÊt cña c¸c sµng ph¶i phï hîp víi kÝch th­íc cña than ho¹t tÝnh theo qui ®Þnh. (b) §¶o trén mÉu cho ®Òu. (c) Khi thªm vµo hoÆc bít mÉu tõ 5g trë lªn ph¶i trén l¹i mÉu cho ®ång nhÊt. (d) Cho mÉu ®· c©n vµo sµng trªn cïng. (e) Thêi gian rung sµng liªn tôc lµ 10 phót ( 3 gi©y (f) ChuÈn bÞ khay thÝ nghiÖm ®é mµi mßn cã chøa 10 viªn bi cã ®­êng kÝnh 12,5 mm vµ 10 viªn bi ®­êng kÝnh 19,05 mm. (g) NhÊc sµng ra khái m¸y rung sµng Ro - Tap råi ®æ l­îng than cßn l¹i trong sµng trªn cïng vµo ®Üa c©n ®· trõ b× vµ c©n víi ®é chÝnh x¸c lµ 0,1g. LÇn l­ît lÆp l¹i thao t¸c nµy cho l­îng than trªn mçi sµng cßn l¹i vµ khay tiÕp nhËn phÝa d­íi. Ch¶i nhÑ ®Ó gì ra nh÷ng h¹t cßn m¾c l¹i trªn mçi sµng. Ghi l¹i träng l­îng than cßn l¹i trªn mçi sµng vµ tæng träng l­îng than. (h) Cho tÊt c¶ than vµo khay thÝ nghiÖm ®é mµi mßn. Tæ hîp khay thÝ nghiÖm mµi mßn ®­îc l¾p vµo m¸y rung Ro-Tap. Tæ hîp khay thÝ nghiÖm ph¶i c©n b»ng vµ võa khÝt víi m¸y Ro-Tap. (i) Thêi gian rung tæ hîp liªn tôc lµ 20 phót ( 10 gi©y. NÕu ®ång hå hÑn giê tù ®éng mµ kh«ng ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c th× ph¶i kiÓm so¸t qu¸ tr×nh rung b»ng ®ång hå bÊm gi©y. |
| --- | --- |

(j) NhÊc khay thÝ nghiÖm ®é mµi mßn ra khái m¸y Ro-Tap vµ cho vµo bé sµng ban ®Çu. PhÝa trªn cïng cã thÓ dïng mét sµng t¹m cã ®­êng kÝnh m¾t sµng lín h¬n so víi sµng ®Çu tiªn ®Ó t¸ch nh÷ng viªn bi thÐp ra khái than. C¸c viªn bi thÐp nµy còng cã thÓ ®­îc nhÆt ra khái than b»ng tay.

(k) LÆp l¹i qu¸ tr×nh ph©n tÝch cÊp phèi h¹t nh­ ban ®Çu.

3. TÝnh to¸n kÕt qu¶

KÝch th­íc trung b×nh cña h¹t than ban ®Çu vµ sau khi thÝ nghiÖm ®é mµi mßn Ro - Tap ®­îc tÝnh theo c«ng thøc sau:

Trong ®ã:  Dtb lµ kÝch th­íc h¹t trung b×nh (mm)

Wi lµ träng l­îng phÇn than cßn l¹i trªn sµng thø i (g)

Di lµ gi¸ trÞ trung b×nh cña kÝch th­íc m¾t sµng cña 2 sµng liÒn nhau. L­îng than trong khay tiÕp nhËn kh«ng ®­îc tÝnh ®Õn trong c«ng thøc tÝnh to¸n kÝch th­íc h¹t trung b×nh.

PhÇn tr¨m % cì h¹t trung b×nh cßn gi÷ l¹i ®­îc sau thÝ nghiÖm mµi mßn Ro - Tap ®­îc tÝnh theo c«ng thøc:

| % = | Dtb sau thÝ nghiÖm ®é mµi mßn Ro - Tap | x 100 |
| --- | --- | --- |
|  | Dtb ban ®Çu |  |

| 8. | X¸c ®Þnh chØ sè hÊp phô ièt cña than ho¹t tÝnh d¹ng h¹t 1. Ho¸ chÊt vµ dông cô Axit HCl 5%: Hoµ tan 70 ml axit HCl ®Ëm ®Æc trong 550 ml n­íc cÊt. Dung dÞch natri thiosulfite Na2S2O3 0,1N: Hoµ tan 25 g Na2S2O3.5H20 trong 1 lÝt n­íc cÊt. Cho thªm vµi giät Chloroform ®Ó h¹n chÕ sù ph©n huû dung dÞch natri thiosulfite Na2S2O3 do vi khuÈn. KiÓm tra nång ®é cña dung dÞch natri thiosulfite Na2S2O3 b»ng dung dÞch KH(IO3)2 0,1N. Dung dÞch KH(IO3)2 0,1N ®­îc chuÈn bÞ nh­ sau: SÊy KH(IO3)2 trong lß sÊy t¹i 105 oC. §Ó nguéi trong b×nh hót Èm. C©n 3,249 g KH(IO3)2 vµ hoµ tan trong 1 lÝt n­íc cÊt. Dung dÞch ièt: Hoµ tan 12,7 g I2 vµ 19,1 g KI trong mét l­îng n­íc cÊt nhá kho¶ng 25 ml. TiÕp tôc pha thªm n­íc cÊt cho ®ñ 1 lÝt. B¶o qu¶n trong chai thuû tinh mµu cã nót nh¸m. KiÓm tra nång ®é cña dung dÞch ièt b»ng dung dÞch natri thiosulfite Na2S2O3 0,1N. Dung dÞch hå tinh bét: T¸n 2,5 g hå tinh bét trong cèi d· víi mét l­îng nhá n­íc cÊt l¹nh. Sau ®ã khuÊy hoµ tan chóng trong 1 lÝt n­íc cÊt vµ ®Ó l¾ng. Sö dông phÇn dung dÞch trong ë phÝa trªn. B¶o qu¶n dung dÞch hå tinh bét b»ng c¸ch cho thªm 1,25 g axit salicylic vµo 1 lÝt dung dÞch. GiÊy läc Whatman. Pipet lo¹i 10; 25; 50; 100 ml. 2. Qui tr×nh x¸c ®Þnh NghiÒn thËt nhá than ho¹t tÝnh sao cho h¬n 95% l­îng than cã thÓ lät qua m¾t sµng cã ®­êng kÝnh 45(m. SÊy kh« mét l­îng than ®· nghiÒn nhá trong 2 giê t¹i 140 oC hoÆc trong 3 giê t¹i 110 oC. Tuú thuéc vµo lo¹i than ho¹t tÝnh sö dông, c©n 1g ®Õn 1,6 g than nghiÒn nhá ®· sÊy kh« vµ cho vµo b×nh thuû tinh Erlenmeyer (B×nh tam gi¸c) nót nh¸m cæ hÑp cã dung tÝch 250 ml. Cho tiÕp 10 ml axit HCl 5% vµo vµ l¾c cho ®Õn khi toµn bé than ngÊm n­íc. §un s«i mÉu trªn bÕp ®iÖn. Thêi gian s«i chÝnh x¸c 30 gi©y. §Ó nguéi mÉu t¹i nhiÖt ®é trong phßng. Cho thªm vµo 100 ml dung dÞch ièt tiªu chuÈn 0,1 N. §Ëy ngay b×nh vµ l¾c m¹nh trong 30 gi©y. Läc mÉu ngay sau khi ®· l¾c 30 gi©y b»ng giÊy läc Whatman. Lo¹i bá 20 ®Õn 30 ml n­íc mÉu läc ban ®Çu. PhÇn cßn l¹i cho vµo cèc thuû tinh. Dïng ®òa khuÊy thuû tinh khuÊy ®Òu mÉu. Dïng pipet hót 50 ml n­íc läc mÉu cho vµo b×nh tam gi¸c cã dung tÝch 250 ml. ChuÈn ®é 50 ml n­íc läc mÉu víi dung dÞch natri thiosulfite Na2S2O3 0,1N cho ®Õn khi mÊt mµu vµng. Thªm 1 ml dung dÞch hå tinh bét vµ chuÈn ®é tiÕp cho ®Õn khi hÕt mµu xanh. Ghi thÓ tÝch dung dÞch natri thiosulfite Na2S2O3 0,1N tiªu tèn. L­u ý: Dung l­îng hÊp phô cña than ho¹t tÝnh ®èi víi bÊt kú mét chÊt bÞ hÊp phô nµo sÏ phô thuéc vµo nång ®é cña chÊt bÞ hÊp phô trong m«i tr­êng tiÕp xóc víi than ho¹t tÝnh. Khèi l­îng mÉu sö dông ®Ó thö nghiÖm phô thuéc vµo ®é ho¹t tÝnh cña than. V× vËy, nång ®é d­ cña mÉu läc cÇn ph¶i biÕt ®Ó cã kh¶ n¨ng ¸p dông mét hÖ sè ®iÒu chØnh phï hîp víi ®Þnh nghÜa. NÕu nh­ nång ®é d­ C tÝnh theo ®­¬ng l­îng cña phÇn mÉu läc kh«ng n»m trong kho¶ng 0,008 N - 0,0334 N nh­ ®· ghi trong b¶ng 6 th× cÇn ph¶i lÆp l¹i qu¸ tr×nh x¸c ®Þnh víi mét khèi l­îng mÉu kh¸c. |
| --- | --- |
|  | 3. TÝnh to¸n kÕt qu¶ ChØ sè hÊp phô ièt cña than ho¹t tÝnh d¹ng h¹t ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: |

| ChØ sè hÊp phô ièt = | X | x D. |
| --- | --- | --- |
|  | m |  |

Trong ®ã:

| X | = | A - ( 2,2 B x ml dung dÞch thiosulfite tiªu tèn) |
| --- | --- | --- |
| m |  | Träng l­îng mÉu, g |

| C = | N2 x ml dung dÞch thiosulfite tiªu tèn |
| --- | --- |
|  | 50 |

|  | X/m lµ sè mg ièt ®­îc hÊp phô bëi 1 g than ho¹t tÝnh. |
| --- | --- |
|  | N1 lµ nång ®é ®­¬ng l­îng cña dung dÞch ièt. |
|  | N2 lµ nång ®é ®­¬ng l­îng cña dung dÞch natri thiosulfite. |
|  | A = N1 x 12.693,0 |
|  | B = N2 x 126,93 |
|  | C lµ nång ®é ®­¬ng l­îng cña phÇn n­íc läc mÉu cßn l¹i. |
|  | D lµ hÖ sè hiÖu chØnh ®­îc lÊy theo b¶ng 1. |

B¶ng 1. HÖ sè hiÖu chØnh D

| C | 0,0000 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0007 | 0,0008 | 0,0009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0080 | 1,1625 | 1,1613 | 1,1600 | 1,1575 | 1,1550 | 1,1538 | 1,1513 | 1,1500 | 1,1475 | 1,1463 |
| 0,0090 | 1,1438 | 1,1425 | 1,1400 | 1,1375 | 1,1363 | 1,1350 | 1,1325 | 1,1300 | 1,1288 | 1,1275 |
| 0,0100 | 1,1250 | 1,1238 | 1,1225 | 1,1213 | 1,1200 | 1,1175 | 1,1163 | 1,1150 | 1,1138 | 1,1113 |
| 0,0110 | 1,1100 | 1,1088 | 1,1075 | 1,1063 | 1,1038 | 1,1025 | 1,1000 | 1,0988 | 1,0975 | 1,0963 |
| 0,0120 | 1,0950 | 1,0938 | 1,0925 | 1,0900 | 1,0888 | 1,0875 | 1,0863 | 1,0850 | 1,0838 | 1,0825 |
| 0,0130 | 1,0800 | 1,0788 | 1,0775 | 1,0763 | 1,0750 | 1,0738 | 1,0725 | 1,0713 | 1,0700 | 1,0688 |
| 0,0140 | 1,0675 | 1,0663 | 1,0650 | 1,0625 | 1,0613 | 1,0600 | 1,0588 | 1,0575 | 1,0563 | 1,0550 |
| 0,0150 | 1,0538 | 1,0525 | 1,0513 | 1,0500 | 1,0488 | 1,0475 | 1,0463 | 1,0450 | 1,0438 | 1,0425 |
| 0,0160 | 1,0413 | 1,0400 | 1,0388 | 1,0375 | 1,0375 | 1,0363 | 1,0350 | 1,0333 | 1,0325 | 1,0313 |
| 0,0170 | 1,0300 | 1,0288 | 1,0275 | 1,0263 | 1,0250 | 1,0245 | 1,0238 | 1,0225 | 1,0208 | 1,0200 |
| 0,0180 | 1,0200 | 1,0188 | 1,0175 | 1,0163 | 1,0150 | 1,0144 | 1,0138 | 1,0125 | 1,0125 | 1,0113 |
| 0,0190 | 1,0100 | 1,0088 | 1,0075 | 1,0075 | 1,0063 | 1,0050 | 1,0050 | 1,0038 | 1,0025 | 1,0025 |
| 0,0200 | 1,0013 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9988 | 0,9975 | 0,9975 | 0,9963 | 0,9950 | 0,9950 | 0,9938 |
| 0,0210 | 0,9938 | 0,9925 | 0,9925 | 0,9913 | 0,9900 | 0,9900 | 0,9888 | 0,9875 | 0,9875 | 0,9863 |
| 0,0220 | 0,9863 | 0,9850 | 0,9850 | 0,9838 | 0,9825 | 0,9825 | 0,9813 | 0,9813 | 0,9800 | 0,9788 |
| 0,0230 | 0,9788 | 0,9775 | 0,9775 | 0,9763 | 0,9763 | 0,9750 | 0,9750 | 0,9738 | 0,9738 | 0,9725 |
| 0,0240 | 0,9725 | 0,9708 | 0,9700 | 0,9700 | 0,9688 | 0,9688 | 0,9675 | 0,9675 | 0,9663 | 0,9663 |
| 0,0250 | 0,9650 | 0,9650 | 0,9638 | 0,9638 | 0,9625 | 0,9625 | 0,9613 | 0,9613 | 0,9606 | 0,9600 |
| 0,0260 | 0,9600 | 0,9588 | 0,9588 | 0,9575 | 0,9575 | 0,9563 | 0,9563 | 0,9550 | 0,9550 | 0,9538 |
| 0,0270 | 0,9538 | 0,9525 | 0,9525 | 0,9519 | 0,9513 | 0,9513 | 0,9506 | 0,9500 | 0,9500 | 0,9488 |
| 0,0280 | 0,9488 | 0,9475 | 0,9475 | 0,9463 | 0,9463 | 0,9463 | 0,9450 | 0,9450 | 0,9438 | 0,9438 |
| 0,0290 | 0,9425 | 0,9425 | 0,9425 | 0,9413 | 0,9413 | 0,9400 | 0,9400 | 0,9394 | 0,9388 | 0,9388 |
| 0,0300 | 0,9375 | 0,9375 | 0,9375 | 0,9363 | 0,9363 | 0,9363 | 0,9363 | 0,9350 | 0,9350 | 0,9346 |
| 0,0310 | 0,9333 | 0,9333 | 0,9325 | 0,9325 | 0,9325 | 0,9319 | 0,9313 | 0,9213 | 0,9300 | 0,9300 |
| 0,0320 | 0,9300 | 0,9294 | 0,9288 | 0,9288 | 0,9280 | 0,9275 | 0,9275 | 0,9275 | 0,9270 | 0,9270 |
| 0,0330 | 0,9263 | 0,9263 | 0,9257 | 0,9250 | 0,9250 |  |  |  |  |  |

| 9. | Qui tr×nh ®­a vËt liÖu läc vµo sö dông |
| --- | --- |
| 9.1. | Ph¶i lµm s¹ch bÓ läc tr­íc khi chÊt t¶i vËt liÖu läc. BÓ läc ph¶i ®­îc gi÷ s¹ch trong suèt thêi gian chÊt t¶i vËt liÖu läc. |
| 9.2. | XÕp ®Æt vËt liÖu läc trong bÓ läc |
| 9.2.1. | Ph¶i xÕp ®Æt líp sái ®ì thËt cÈn thËn ®Ó tr¸nh lµm h­ háng hÖ thèng ph©n phèi ë ®¸y bÓ läc . §èi víi lo¹i vËt liÖu läc cã cì h¹t nhá h¬n 12,5mm kh«ng ®­îc ®øng hoÆc ®i l¹i trùc tiÕp trªn líp vËt liÖu läc mµ ph¶i dïng v¸n gç ®Æt trªn vËt liÖu läc ®Ó thao t¸c. |
| 9.2.2. | VËt liÖu läc ph¶i ®­îc xÕp ®Æt thø tù tõng líp mét, ®é dµy mçi líp vËt liÖu läc trong bÓ läc ph¶i ®ång ®Òu, mÆt trªn cïng ph¶i g¹t ph¼ng ®¹t ®é cao thiÕt kÕ. Ph¶i cÈn thËn trong khi xÕp ®Æt c¸c líp ®Ó tr¸nh lµm x¸o trén bÒ mÆt cña líp bªn d­íi. |
| 9.2.3. | Sau khi ®· xÕp ®Æt xong líp sái ®ì, tr­íc khi xÕp ®Æt líp vËt liÖu läc ph¶i röa bÓ läc trong thêi gian 5 phót víi l­u l­îng tèi ®a, nh­ng kh«ng qu¸ 60 m/h. |
| 9.2.4. | §èi víi bÓ läc hai líp hoÆc nhiÒu líp, vËt liÖu läc ph¶i ®­îc röa vµ hít s¹ch v¸ng, bät vµ lo¹i bá h¹t qu¸ mÞn tr­íc khi xÕp ®Æt líp vËt liÖu läc tiÕp theo. |
| 9.2.5. | Sau khi röa lÇn ®Çu tiªn, líp vËt liÖu nhá mÞn trªn cïng ph¶i ®­îc hít bá vµ ph¶i thay thÕ mét líp vËt liÖu läc kh¸c cã cïng chñng lo¹i vµ cì h¹t thÝch hîp. |
| 9.3. | C«ng t¸c chuÈn bÞ ®Ó ®­a bÓ läc vµo ho¹t ®éng |
| 9.3.1. | Sau khi xÕp ®Æt xong vËt liÖu läc trong bÓ läc, ph¶i dÉn n­íc röa läc tõ tõ qua hÖ thèng ph©n phèi tõ d­íi lªn cho tíi lóc ngËp toµn bé vËt liÖu läc. Ph¶i ng©m vËt liÖu läc mét thêi gian, ®Ó b·o hoµ m«i tr­êng läc, (kh«ng Ýt h¬n 12 giê nÕu líp vËt liÖu läc ®· ®­îc ®Ó kh« tr­íc ®ã). Ph¶i t¨ng dÇn l­u l­îng n­íc röa trong lÇn röa bÓ läc ®Çu tiªn ®Ó khö hÕt kh«ng khÝ khái vËt liÖu läc. |
| 9.3..2. | Trong mçi lÇn röa ®Ó lµm s¹ch vËt liÖu läc, tèc ®é röa ban ®Çu kh«ng qu¸ 5 m/h, sau ®ã t¨ng dÇn trong thêi gian 3 phót cho tíi khi ®¹t tèc ®é cùc ®¹i qui ®Þnh trong b¶ng 5 vµ duy tr× tèc ®é röa cùc ®¹i ®ã trong mét kho¶ng thêi gian kh«ng qu¸ 5 phót. |

B¶ng 5. Tèc ®é röa tèi ®a

| NhiÖt ®é n­íc 0C | Tèc ®é röa tèi ®a (m/h) |
| --- | --- |
| 13-15 | 42 |
| 16-18 | 45 |
| 19-21 | 49 |
| 22-24 | 51 |
| > 24 | 55 |

|  | Chó thÝch: Gi¸ trÞ tèc ®é röa qui ®Þnh trong b¶ng 5 ¸p dông cho c¸t läc cã deff tõ 0,45 ®Õn 0,65 mm vµ than antraxit cã deff 1 mm. §èi víi c¸t läc vµ than antraxit cã cì h¹t kh¸c hoÆc than ho¹t tÝnh d¹ng h¹t ph¶i ®iÒu chØnh tèc ®é röa phï hîp. Tèc ®é röa tèi thiÓu ph¶i ®ñ lín sao cho cã thÓ lµm cho líp läc ®¹t ®­îc tr¹ng th¸i l¬ löng vµ lo¹i bá ®­îc c¸c t¹p chÊt ra khái bÓ läc. |
| --- | --- |

| 8.3.3. | Sau lÇn röa ®Çu tiªn, x¶ mét phÇn n­íc trong bÓ läc ®Õn tr¬ líp vËt liÖu läc vµ hít bá líp vËt liÖu mÞn dµy kho¶ng 5 mm phñ lªn bÒ mÆt vËt liÖu läc ë líp trªn cïng. |
| --- | --- |
| 8.3.4. | Hít bá nhiÒu lÇn ®Ó lo¹i bá hÕt c¸c h¹t vËt liÖu läc qu¸ mÞn vµ nhá h¬n cì h¹t qui ®Þnh. NÕu lµ than antraxit ph¶i lo¹i tÊt c¶ c¸c h¹t dÑt. Ph¶i röa bÓ läc tèi thiÓu 3 lÇn gi÷a c¸c lÇn hít bá. Mçi lÇn röa tèi thiÓu ph¶i kÐo dµi 5 phót víi tèc ®é röa qui ®Þnh trong b¶ng 5. |
| 8.3.5. | Bæ sung vËt liÖu läc : NÕu cã yªu cÇu bæ sung vËt liÖu läc ®Ó n©ng bÒ mÆt trªn cïng cña nã ®Õn cao ®é qui ®Þnh, th× viÖc bæ sung vËt liÖu läc ph¶i thùc hiÖn tr­íc lÇn hít bá cuèi cïng. |
| 8.3.6. | NÕu kh«ng cã nh÷ng yªu cÇu kh¸c cña thiÕt kÕ, tr­íc khi ®­a bÓ läc cã líp vËt liªu läc lµ c¸t th¹ch anh hoÆc than antraxit vµo vËn hµnh ph¶i tiÕn hµnh khö trïng bÓ läc b»ng clo. ***** |