| Số: | HỒ SƠ TRUYỀN CHUẨN THƯỚC ĐO | Mã số: BM05/QT12 Lần ban hành: 01 Ngày: 14/08/2010 |
| --- | --- | --- |
| Tên thiết bị: |  | Mã số: |  |

- Điều kiện truyền chuẩn:

- Môi trường:		Điều kiện khác:

- Hướng dẫn tham khảo (catalogue nhà sản xuất hoặc hướng dẫn nội bộ)

- Thiết bị chuẩn dùng để truyền chuẩn:	 Mã số:

- Tiêu chuẩn của thiết bị được truyền chuẩn:        Công ty (           Quốc gia (         Quốc tế  (

- Phạm vi đo của thước được truyền: 100 cm (1m)  Độ dài vạch chia liên tiếp nhỏ nhất: 1mm

- Sai số cho phép:           Tuyệt đối  : 2mm             Tương đối : 1,5%

- Bảng thử nghiệm đo và thông số truyền:

| STT | VẬT ĐO | VỊTRÍ 0 | VỊ TRÍ 300 mm | VỊ TRÍ 600 mm | VỊ TRÍ 1000 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | Thước chuẩn | 0 | 300 | 600 | 1000 |
| (2) | Lần 1 | 0 | X11 | X21 | X31 |
| (3) | Lần 2 | 0 | X12 | X22 | X32 |
| (4) | Lần 3 | 0 | X13 | X23 | X33 |
| (5) | ((2)+(3)+(4))/3-(1) | 0 | Y1 | Y2 | Y3 |
| (6) | Sai số tương đối | 0% | (Y1/300).100% | (Y2/600).100% | (Y2/1000).100% |
| (7) | Kết quả |  |  |  |  |

Chỉ dẫn:

Các giá trị X11, X12, X13 là giá trị 300mm trên thước được truyền đọc trên thước chuẩn.

Các giá trị X21, X22, X23 là giá trị 600mm trên thước được truyền đọc trên thước chuẩn.

Các giá trị X31, X32, X33 là giá trị 1000mm trên thước được truyền đọc trên thước chuẩn.

Y1, Y2, Y3 là sai số tuyệt đối trung bình đem so sánh với 2mm – nếu dao động trong +/- 2mm là đạt.

Cột (6) tính sai số tương đối nếu nhỏ hơn 0,5% thì kết quả là đạt.

Nếu tất cả các giá trị trong (5) và (6) đạt thì thước đạt yêu cầu và dán tem “đã chuẩn”, ngược lại chỉ có 1 giá trị không đạt thước sẽ bị đánh dấu “thiết bị hư” và loại ra để tránh sử dụng nhầm lẫn.

(7) ghi kết quả “đạt” nếu (5) và (6) nằm trong yêu cầu của 1.6

- Kết luận:

- Thời hạn của giá trị:

- Những điều cần lưu ý trong quá trình sử dụng sau này:

TP. Nha Trang, ngày ……… tháng ……… năm ………..

###### Người thực hiện hiệu chuẩn

(ký, ghi họ tên)