| DANH MỤC KIỂM TRA | Hạng mục/Item: CÔNG TÁC XÂY |
| --- | --- |
| INSPECTION CHECKLIST | / BRICKWORK |
| Tiêu chuẩn nghiệm thu TCVN 5593 : 1991 | Công trường/Project: ......................... |
| (Các chi tiết khác, xin tham khảo Tiêu chuẩn tương ứng) | Khu vực/Area: ................................... |

| STT No | HẠNG MỤC Item | MÃ SỐ Code | SAI SỐ Tolerance | VỊ TRÍ 1/ Location 1 | VỊ TRÍ 2/ Location 2 | VỊ TRÍ 3/ Location 3 | VỊ TRÍ 4/ Location 4 | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | K.quả | Ngày | Ký | K.quả | Ngày | Ký | K.quả | Ngày | Ký | K.quả | Ngày | Ký |  |
| 1 | Chiều dày xây móng | 5.3.1 | +/- 15 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Chiều dày xây tường | 5.3.1 | +15mm/-10m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Chiều dày xây cột | 5.3.1 | +/- 15 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Cao trình đỉnh khối xây và các tầng: |  | +/- 3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Móng | 5.3.1 | - 15 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tường | 5.3.1 | - 15 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cột | 5.3.1 | - 15 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Chiều rộng mảng tường cạnh cửa | 5.3.1 | - 20 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Chiều rộng các ô cửa | 5.3.1 | + 20 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Độ lệch trục các các ô cửa cạnh nhau | 5.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Độ lệch trục của kết cấu: |  | +/- 5 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Móng | 5.3.1 | +/- 10 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tường | 5.3.1 | +/- 10 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Cột | 5.3.1 | +/- 10 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Mặt phẳng và góc của khối xây so với phương đứng: | 5.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trong phạm vi 1 tầng: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tường |  | +/- 10 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cột |  | +/- 10 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trên tòa nhà |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Móng |  | +/- 10 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tường |  | +/- 30 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cột |  | +/- 30 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Sai số các hàng xây gạch theo phương ngang của khối xây trên đoạn dài 10m: | 5.3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Móng |  | +/- 20 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tường |  | +/- 20 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Độ gồ ghề trên bề mặt phẳng đứng của khối xây (kiểm tra bằng thước dài 2m): | 5.3.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Trên mặt tường sẽ trát vữa |  | +/- 10 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trên mặt cột sẽ trát vữa |  | +/- 5 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trên mặt tường không trát vữa |  | +/- 5 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trên mặt cột không trát vữa |  | +/- 5 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Ghi chú: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Kiểm tra lần 1: | Đạt: | X | Vị trí 1: ................................................. |
|  |  |  | Không đạt: | O | Vị trí 2: ................................................. |
|  |  | - Kiểm tra lần 2: | Đạt: |  | Vị trí 3: ................................................. |
| CHT CT/Site Manager |  |  |  |  | Vị trí 4: ................................................. |

# Text boxes

BM06/QT10

Lần ban hành: 01