| DANH MỤC KIỂM TRA | Hạng mục/Item: CÔNG TÁC TÔ |
| --- | --- |
| INSPECTION CHECKLIST | / PLASTERING |
| Tiêu chuẩn nghiệm thu TCVN 5593:1991 | Công trường/Project: ......................... |
| (Các chi tiết khác, xin tham khảo Tiêu chuẩn tương ứng) | Khu vực/Area: ................................... |

| STT No | HẠNG MỤC Item | MÃ SỐ Code | SAI SỐ Tolerance | VỊ TRÍ 1/ Location 1 | VỊ TRÍ 2/ Location 2 | VỊ TRÍ 3/ Location 3 | VỊ TRÍ 4/ Location 4 | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | K.quả | Ngày | Ký | K.quả | Ngày | Ký | K.quả | Ngày | Ký | K.quả | Ngày | Ký |  |
| 1 | Độ gồ ghề của mặt vữa (kiểm tra bằng thước dài 2m): | 10.1.1 | ≤ 3 chỗ +/- 3 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sai số bề mặt so với phương đứng trên toàn bộ chiều cao phòng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Trên 1m chiều dài | 10.1.2 | 10 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Trên toàn bộ chiều dài | 10.1.2 | 15 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sai số bề mặt so với phương ngang: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trên 1m chiều cao | 10.1.3 | 3 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trên toàn bộ chiều cao phòng | 10.1.3 | 10 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Lớp vữa trát bong rộp | 10.1.4 | Không cho phép |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Lớp trát cho khe nứt bị bỏ sót | 10.1.5 | Không cho phép |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Sai lệch bệ rửa, cửa đi, cột, phần tường nhô ra với phương ngang và phương đứng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Trên 1m chiều dài | 10.1.6 | 5 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trên toàn bộ kết cấu | 10.1.6 | 10 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Sai số bán kính cong của mặt cong và gờ so với thiết kế | 10.1.7 | +/- 15 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ghi chú: |  |  |  |  |
|  |  | - Kiểm tra lần 1: | Đạt: | X | Vị trí 1: ................................................. |
|  |  |  | Không đạt: | O | Vị trí 2: ................................................. |
|  |  | - Kiểm tra lần 2: | Đạt: |  | Vị trí 3: ................................................. |
| CHT CT/Site Manager |  |  |  |  | Vị trí 4: ................................................. |

# Text boxes

BM07/QT10

Lần ban hành: 01