| DANH MỤC KIỂM TRA | Hạng mục/Item: CÔNG TÁC LÁT |
| --- | --- |
| INSPECTION CHECKLIST | / TILING |
| Tiêu chuẩn nghiệm thu TCVN 5593 : 1991 | Công trường/Project: ......................... |
| (Các chi tiết khác, xin tham khảo Tiêu chuẩn tương ứng) | Khu vực/Area: ................................... |

| STT No | HẠNG MỤC Item | MÃ SỐ Code | SAI SỐ Tolerance | VỊ TRÍ 1/ Location 1 | VỊ TRÍ 2/ Location 2 | VỊ TRÍ 3/ Location 3 | VỊ TRÍ 4/ Location 4 | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | K.quả | Ngày | Ký | K.quả | Ngày | Ký | K.quả | Ngày | Ký | K.quả | Ngày | Ký |  |
| 1 | Độ gồ ghề mặt nền (kiểm tra bằng thước dài 2m) | 8.1.1 | 20 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sai lệch mặt nền với mặt phẳng ngang hoặc với độ dốc đã địnhcho ghép | 8.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | So với kích thước tương ứng của phòng |  | 0,2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Khi phòng có chiều rộng hay dài 25m trở lên |  | 50 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sai số lớp lót bằng cát, sỏi, xỉ, đá dăm, đất sét, đá cuội đầm. | 8.2.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Sai số lớp lót bằng bêtông | 8.2.1.2 | +/- 10 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sai lệch của bề mặt lớp lót so với mặt phẳng ngang hoặc với độ dốc đã định: | 8.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - So với kích thước tương ứng của phòng |  | 0,2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Khi phòng có chiều rộng hay dài 25m trở lên |  | 50 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Sai số bề mặt lớp đệm so với mặt phẳng của thước kiểm tra dài 2m (hoặc thước mẫu) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Khi lát mặt bằng chất dẻo (dạng tấm hoặc cuộn) | 8.3.1.1 | 2 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Khi lát bằng vật liệu xây dựng, tấm khác và bằng gạch có lớp giữ bằng mát-tít, khi lát lớp gạch thủy tinh. | 8.3.1.2 | 3 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Sai số bề mặt lớp đệm so với mặt phẳng ngang hoặc với độ dốc đã quy định cho phép: | 8.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | So với kích thước tương ứng của phòng |  | 0,2 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Khi phòng có chiều rộng hay dài 25m trở lên |  | 50 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Sai lệch của lớp phủ mặt so với mặt phẳng ngang hoặc so với độ dốc quy định: | 8.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | So với kích thước tương ứng của phòng |  | 0,2 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Khi phòng có chiều rộng hay dài 25m trở lên |  | 50 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Độ hụt giữa lớp phủ mặt với các kết cấu viền quanh sàn | 8.4.2 | 2 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Giữa gờ chân tường và lớp phủ mặt hay tường không có khẽ nứt, nứt nẻ và khe hở. | 8.4.3 | Không nứt & có khe hở |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Sai lệch về chiều dày lớp phủ mặt so với thiết kế ở một vài chỗ (kiểm tra trong quy trình thi công) | 8.4.4 | 10 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Sai số cho phép của mặt phủ so với mặt phẳng kiểm tra dài 2m (hoặc thước mẫu): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mặt phủ sỏi và xỉ | 8.4.5.1 | 10 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mặt phủ đá dăm tẩm bitum | 8.4.5.2 | 10 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mặt phủ đất dầm | 8.4.5.3 | 10 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mặt phủ bê tông xi măng cát | 8.4.5.4 | 4 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mặt phủ bêtông chịu nhiệt, chịu axít | 8.4.5.5 | 4 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mặt phủ bêtông atphan và bêtông hắc ín | 8.4.5.6 | 6 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mặt phủ bằng chất dẻo (dạng tấm, cuộn) | 8.4.5.7 | 2 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Sai số của mặt lát so với mặt phẳng kiểm tra bằng thước ni vô dài 2m: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lát đá gia công | 8.6.2.1 | 10 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lát gạch | 8.6.2.1 | 6 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Độ gồ ghề giữa 2 viên cách nhau trên mặt lát: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lát đá gia công | 8.6.2.2 | 3 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lát gạch | 8.6.2.2 | 2 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Độ lún của mặt lát trên lớp lót mát – tít, bitum, chịu tải trọng tận trung 200kg (tiết diện nén: 30 x 30, thời gian nén: 40 giờ) | 8.6.2.3 | 1,5 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Đồng thời mát – tít không được đùn lên mặt lát qua các mạch |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Sai số giữa 2 hàng lát so với hướng thẳng trong khoảng 10m chiều dài của hàng | 8.6.2.4 | 10 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Tấm lát bị gãy góc, nứt nẻ, bị bong | 8.6.2.5 | Khôngcho phép |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Sai số cho phép đối với mặt lát bằng các tấm quy định: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Sai số cho phép mặt lát đối với mặt phẳng kiểm tra bằng thước dài 2m | 8.6.3.1 | 4 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Độ gồ ghề giữa 2 tấm lát cách nhau | 8.6.3.2 | 2 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Lêch mạch so với đường thẳng trên đoạn thẳng 10m | 8.6.3.3 | 10 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Sai lệch về mặt lát so với phương ngang hoặc độ dốc quy định: | 8.6.3.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - So với kích thước tương ứng của phòng |  | 0,2 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Khi phòng có chiều rộng hay dài 25m trở lên |  | 50 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Chiều dày mạch lát lớn nhất: | 8.6.3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Kích thước tấm nhỏ hơn hoặc bằng 200 mm |  | 2 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kích thước tấm lớn hơn 200 mm |  | 3 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Ghi chú: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Kiểm tra lần 1: | Đạt: | X | Vị trí 1: ................................................. |
|  |  |  | Không đạt: | O | Vị trí 2: ................................................. |
|  |  | - Kiểm tra lần 2: | Đạt: |  | Vị trí 3: ................................................. |
| CHT CT/Site Manager |  |  |  |  | Vị trí 4: ................................................. |

# Text boxes

BM09/QT10

Lần ban hành: 01