| DANH MỤC KIỂM TRA | Hạng mục/Item: CÔNG TÁC KÈO MÁI |
| --- | --- |
| INSPECTION CHECKLIST | /(HÀN) |
| Tiêu chuẩn nghiệm thu TCVN 5593 : 1991 | Công trường/Project: ......................... |
| (Các chi tiết khác, xin tham khảo Tiêu chuẩn tương ứng) | Khu vực/Area: ................................... |

| STT No | HẠNG MỤC Item | MÃ SỐ Code | SAI SỐ Tolerance | VỊ TRÍ 1/ Location 1 | VỊ TRÍ 2/ Location 2 | VỊ TRÍ 3/ Location 3 | VỊ TRÍ 4/ Location 4 | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | K.quả | Ngày | Ký | K.quả | Ngày | Ký | K.quả | Ngày | Ký | K.quả | Ngày | Ký |  |
|  | Gia công các công trình thép | 6.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Các sai số cho phép khi hàn | 6.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Khi hàn đối đầu (xem hình 1) trị số lớn nhất khe hở (a) (mm) | 6.1.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Không quá |  | + 2 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mép này cao hơn mép kia (b) không quá |  | + 2 mm/ - 1 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Độ nghiêng của trục đinh tán so với trục thẳng góc với mặt phẳng cấu kiện | 6.1.4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sai lệch về trị số của (c) không quá |  | 5 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trị số lớn nhất của khe hở (d) không quá |  | 2 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Khi hàn tiếp góc, trị số lớn nhất của khe hở (c) không quá | 6.1.4.3 | 2 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Sai lệch của tiết diện mối hàn đối đầu so với kích thước thiết kế: | 6.1.4.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a/ Tính theo chiều cao đường hàn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Khi chiều dày của thép 4 – 6mm, không quá |  | 1 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Khi chiều dày của thép 8 – 10mm, không quá |  | 2 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b/ Tính theo chiều rộng đường hàn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Khi chiều dày của thép 4 – 6mm, không quá |  | 1 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Khi chiều dày của thép 8 – 10mm, không quá |  | 2 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Khi chiều dày của thép 12 – 20mm, không quá |  | 2 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Khi chiều dày của thép lớn hơn 20mm, không quá |  | 2,5 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sai lệch chiều cao đường hàn góc khi hàn chồng nối hay hàn nối chữ T | 6.1.4.5 | 3 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Khi chiều dày của thép 4 – 6mm, không quá |  | 1 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Khi chiều dày của thép 8 – 10mm, không quá |  | 1,5 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Khi chiều dày của thép 12 – 20mm, không quá |  | + 2 mm/ -1 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Khi chiều dày của thép lớn hơn 20mm, không quá |  | + 2 mm/ -1 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Các hình vẽ HÀN ĐỐI ĐẦU, HÀN CHỒNG NỐI, HÀN TIẾP GÓC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sai lệch cho phép về kích thước của chi tiết kết cấu so với thiết kế | 6.1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Các chi tiết lắp ráp | 6.1.5. I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Chiều dài và chiều rộng các chi tiết: | 6.1.5.I.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a/ Cắt thủ công bằng ôxy theo đường kẻ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kích thước dưới 1,5 |  | 2,5 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kích thước từ 1,5 – 2,5 |  | 3 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kích thước từ 2,5 – 4,5 |  | 3,5 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Hiệu số chiều dài các đường chéo của tấm thép hàn: | 6.1.5.I.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a/ Hàn giáp mép |  | 4 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b/ Hàn chồng |  | 6 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Khoảng cách giữa tim các lỗ | 6.1.5.I.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a/ Theo vạch dấu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Các lỗ biên |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Kích thước dưới 1,5 |  | 2 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Kích thước từ 1,5 – 2,5 |  | 2,5 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Kích thước từ 2,5 – 4,5 |  | 2,5 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Các lỗ kề nhau |  | 1,5 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Ghi chú: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Kiểm tra lần 1: | Đạt: | X | Vị trí 1: ................................................. |
|  |  |  | Không đạt: | O | Vị trí 2: ................................................. |
|  |  | - Kiểm tra lần 2: | Đạt: |  | Vị trí 3: ................................................. |
| CHT CT/Site Manager |  |  |  |  | Vị trí 4: ................................................. |

# Text boxes

BM12B/QT10

Lần ban hành: 01