| DANH MỤC KIỂM TRA | Hạng mục/Item: CÔNG TÁC LẮP ĐẶT |
| --- | --- |
| INSPECTION CHECKLIST | KÈO MÁI |
| Tiêu chuẩn nghiệm thu TCVN 5593 : 1991 | Công trường/Project: ......................... |
| (Các chi tiết khác, xin tham khảo Tiêu chuẩn tương ứng) | Khu vực/Area: ................................... |

| STT No | HẠNG MỤC Item | MÃ SỐ Code | SAI SỐ Tolerance | VỊ TRÍ 1/ Location 1 | VỊ TRÍ 2/ Location 2 | VỊ TRÍ 3/ Location 3 | VỊ TRÍ 4/ Location 4 | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | K.quả | Ngày | Ký | K.quả | Ngày | Ký | K.quả | Ngày | Ký | K.quả | Ngày | Ký |  |
|  | Lắp ráp kết cấu thép | 6.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sai lệch cho phép trục định vị móng và trụ đỡ | 6.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Kích thước giữa các trục |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nhỏ hơn 9 |  | 3 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Từ 9 đến 15 |  | 4 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trên 15 đến 21 |  | 5 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trên 21 đến 27 |  | 6 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trên 27 đến 33 |  | 7 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lớn hơn 33 |  | 5,5 n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (n = số lần đo bằng thước dây dài 20 m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sai lệch cho phép của mặt móng, gối đỡ, trục đỡ kết cấu và vị trí bulông | 6.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Mặt phẳng trên của gối: | 6.2.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a/ Theo chiều cao |  | +/- 1,5 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b/ Theo độ nghiêng |  | 1/1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Bề mặt móng: | 6.2.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a/ Theo chiều cao |  | +/- 5 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b/ Theo độ nghiêng |  | 1/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Xê dịch vị trí bulông neo khi: | 6.2.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a/ Bulông ở trong phạm vi gối đỡ |  | 5 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b/ Bulông ở ngoài phạm vi gối đỡ |  | 10 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Sai lệch cao trình tính tới đầu mút của bulông neo | 6.2.2.4 | + 20/ -0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Sai lệch chiều dài đoạn ren của bulông neo | 6.2.2.5 | + 30/-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sai số khi lắp ráp kết cấu thép của nhà và công trình | 6.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I. CỘT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Sai số chiều cao toàn bộ của cột | 6.2.3.I.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Khi chiều cao cột nhỏ hơn hay bằng 10m |  | 10 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Khi chiều cao cột lớn hơn 10m |  | 1/1000 cao. < 15mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Sai số kích thước tiết diện ngang cột | 6.2.3.I.2 | 5 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Xê dịch trục cột so với trục chuẩn (ở tiết diện chân cột) | 6.2.3.I.3 | 5 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Xê dịch trục cột theo phương thẳng đứng (ở tiết diện đỉnh cột). | 6.2.3.I.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Khi chiều cao cột nhỏ hơn hay bằng 10m |  | 10 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Khi chiều cao cột lớn hơn 10m |  | 1/1000 cao. < 35 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Độ uốn cong của cột | 6.2.3.I.5 | 1/1000 cao,, < 13mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Sai số về cao trình của mặt phẳng gối tựa (vai cột) | 6.2.3.I.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II. DÀN, DẦM VÀ VÌ KÈO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Sai số chiều dài (khẩu độ) của cấu kiện | 6.2.3.II.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Khi cấu kiện ngắn hơn hay bằng 25m |  | 10 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Khi cấu kiện dài hơn hay 25m |  | 1/1000 cao, <30 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Sai số chiều cao | 6.2.3.II.2 | 5 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sai số cao trình các chi tiết gối tựa của dàn và dầm |  | 20 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sai số của thanh cánh thượng (ở giữa nhịp) so với mặt phẳng thẳng đứng đi qua tâm của 2 gối tựa | 6.2.3.II.3 | 1/250 chiều cao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Độ uốn cong của thanh chịu nén so với mặt phẳng của dàn | 6.2.3.II.4 | 1/1500 cao, < 10 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Sai số khoảng cách giữa các cấu kiện (dầm, dàn) | 6.2.3.II.5 | 5 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Ghi chú: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Kiểm tra lần 1: | Đạt: | X | Vị trí 1: ................................................. |
|  |  |  | Không đạt: | O | Vị trí 2: ................................................. |
|  |  | - Kiểm tra lần 2: | Đạt: |  | Vị trí 3: ................................................. |
| CHT CT/Site Manager |  |  |  |  | Vị trí 4: ................................................. |

# Text boxes

BM12C/QT10

Lần ban hành: 01