| DANH MỤC KIỂM TRA | Hạng mục/Item: CÔNG TÁC LỢP MÁI |
| --- | --- |
| INSPECTION CHECKLIST | / ROOFING |
| Tiêu chuẩn nghiệm thu TCVN 5593 : 1991 | Công trường/Project: ......................... |
| (Các chi tiết khác, xin tham khảo Tiêu chuẩn tương ứng) | Khu vực/Area: ................................... |

| STT No | HẠNG MỤC Item | MÃ SỐ Code | SAI SỐ Tolerance | VỊ TRÍ 1/ Location 1 | VỊ TRÍ 2/ Location 2 | VỊ TRÍ 3/ Location 3 | VỊ TRÍ 4/ Location 4 | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | K.quả | Ngày | Ký | K.quả | Ngày | Ký | K.quả | Ngày | Ký | K.quả | Ngày | Ký |  |
|  | Sai số cho phép của kết cấu mái | 9.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Các sai số cho phép khi hàn | 9.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sai số kích thước so với thiết kế |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Khoảng cách trục kết cấu |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chiều cao kết cấu |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Xê dịch tấm nối đặt tại gối tựa | 9.1.1.2 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sai lệch theo phương thẳng đứng khi đặt kết cấu | 9.1.1.3 | 0,5 % chiều cao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Bề mặt kết cấu đở mái | 9.1.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Khi lợp bằng giấy dầu (thước kiểm tra 3m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Dọc dốc |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Ngang dốc |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Khi lợp bằng ngói, fibro (thước kiểm tra 1m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Dọc dốc |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Ngang dốc |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sai số cho phép khi lợp bằng fibro ximăng | 9.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Cạnh dưới tấm soi phương ngang | 9.1.2.1 | +/- 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Độ phủ theo chiều dài tấm | 9.1.2.2 | +/- 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Fibro xi măng định hình phủ lên nhau | 9.1.2.3 | +/- 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Sai số độ dốc quy định | 9.1.2.4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Đóng đinh hay bắt vít sai quy định | 9.1.2.5 | Không cho phép |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sai số cho phép khi lợp mái ngói máy | 9.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Khe hở giữa hai viên ngói (ngói kênh) | 9.1.3.1 | Không cho phép |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Độ gồ ghề mặt mái (kiểm tra bằng thước 3m) | 9.1.3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Dọc dốc |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Ngang dốc |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Sai số độ dốc so với thiết kế | 9.1.3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Hàng litô đới cùng đóng đơn | 9.1.3.4 | Không cho phép |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Chân khay ngói không áp váo litô | 9.1.3.5 | Không cho phép |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Buộc ngói không đúng quy định | 9.1.3.6 | Không cho phép |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sai số cho phép khi thi công mái bằng | 9.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Sai số độ dốc so với thiết kế | 9.2.1 | +/- 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Sai lệch bề mặt mái (kiểm tra bằng thước 3m) | 9.2.2 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mái bằng tấm đúc sẵn đặt trên vì kèo bêtông cốt thép | 9.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Chiều dày tối thiểu của lớp vữa ximăng ở mối hàn và phần kim loại | 9.3.1 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Sai lệch cao trình gối tựa kết cấu đặt dàn vì kèo | 9.3.2.1 | +/- 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Sai lệch vị trí lắp đặt các cấu kiện BTCT so với thiết kế | 9.3.2.2 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Sai lệch bề mặt mái (kiểm tra thước 3m) | 9.3.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Dọc dốc |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | + Ngang dốc |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Ghi chú: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Kiểm tra lần 1: | Đạt: | X | Vị trí 1: ................................................. |
|  |  |  | Không đạt: | O | Vị trí 2: ................................................. |
|  |  | - Kiểm tra lần 2: | Đạt: |  | Vị trí 3: ................................................. |
| CHT CT/Site Manager |  |  |  |  | Vị trí 4: ................................................. |

# Text boxes

BM13/QT10

Lần ban hành: 01