| DANH MỤC KIỂM TRA | Hạng mục/Item: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ |
| --- | --- |
| INSPECTION CHECKLIST | VỆ SINH |
| Tiêu chuẩn nghiệm thu TCVN 5593 : 1991 | Công trường/Project: ......................... |
| (Các chi tiết khác, xin tham khảo Tiêu chuẩn tương ứng) | Khu vực/Area: ................................... |

| STT No | HẠNG MỤC Item | MÃ SỐ Code | SAI SỐ Tolerance | VỊ TRÍ 1/ Location 1 | VỊ TRÍ 2/ Location 2 | VỊ TRÍ 3/ Location 3 | VỊ TRÍ 4/ Location 4 | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | K.quả | Ngày | Ký | K.quả | Ngày | Ký | K.quả | Ngày | Ký | K.quả | Ngày | Ký |  |
|  | Sai số cho phép khi lắp đặt thiết bị vệ sinh | 11.2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bồn rửa (tới thành chậu rửa): | 11.2.5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Khi lắp đặt từng thiết b ị |  | ± 20 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Khi lắp đặt hàng loạt |  | ± 5 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Thùng xả nước vào chậu xí (tới đáy thùng): | 11.2.5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Thùng đặt cao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Khi lắp đặt từng thiết bị |  | ± 20 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Khi lắp đặt hàng loạt |  | ± 5 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Thùng đặt thấp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Khi lắp đặt từng thiết bị |  | ± 10 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Khi lắp đặt hàng loạt |  | ± 5 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Chậu xí gang đặt dười sàn (tới thành chậu) | 11.2.5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Khi lắp đặt từng thiết bị |  | 20 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Khi lắp đặt hàng loạt |  | 5 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Âu tiểu gắn vào tường (tới thành chậu) | 11.2.5.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Khi lắp đặt từng thiết bị |  | 20 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Khi lắp đặt hàng loạt |  | 5 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Chậu vệ sinh phụ nữ (biđê) (miệng âu) | 11.2.5.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Khi lắp đặt từng thiết bị |  | 10 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Khi lắp đặt hàng loạt |  | 5 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ống xả nước vào máng tiểu ( từ lòng máng tới trục ống) | 11.2.5.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Khi lắp đặt từng thiết bị |  | 20 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Khi lắp đặt hàng loạt |  | 5 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Chậu xí (tới thành) | 11.2.5.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Khi lắp đặt từng thiết bị |  | 20 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Khi lắp đặt hàng loạt |  | 5 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Bồn tắm (tới thành) | 11.2.5.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Khi lắp đặt từng thiết bị |  | 20 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Khi lắp đặt hàng loạt |  | 5 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Ghi chú: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Kiểm tra lần 1: | Đạt: | X | Vị trí 1: ................................................. |
|  |  |  | Không đạt: | O | Vị trí 2: ................................................. |
|  |  | - Kiểm tra lần 2: | Đạt: |  | Vị trí 3: ................................................. |
| CHT CT/Site Manager |  |  |  |  | Vị trí 4: ................................................. |

# Text boxes

BM17/QT10

Lần ban hành: 01